## Slide 1
12. VEŽBA
POZNAVANJE HRANIVA: KRMNE SMEŠE
HIGIJENSKA OCENA:
KRMNE SMEŠE

## Slide 3: INDUSTRIJSKI PROIZVEDENE SMEŠE
MEŠANJE hraniva + dozvoljenih dodataka
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE FSH, MSH
automatsko izuzimanje, mlevenje, mešanje i uvrećavanje dodatna obrada
Kadrovi
Prosejavanje – odstranjivanje stranih primesa – rotaciona čistačica, aspiratori, magneti
Prethodno drobljenje – 2 – 3 cm – klip, pogače
Mlevenje – mlin čekićar, rotacioni valjci – usitnjenost, granulacija
Težinsko odmeravanje – automatske šaržne vage

## Slide 4: INDUSTRIJSKI PROIZVEDENE SMEŠE
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE
MEŠANJE – vertikalna mešalica sa pužem horizontalna protivstrujna mešalica
1,5 – 20 minuta (5 - 7)
Stepen izmešanosti (homogenosti) – 1:10.000 100 mg/kg 1:100.000 10 mg/kg
Ujednačenost (uniformnost) – odnos grubih, srednjih i finih čestica – modul finoće
Omašćivanje, dodavanje tečnih komponenti
Dodatna obrada – peletiranje, briketiranje, ekstrudiranje, mikronizacija
Uvrećavanje – troslojne papirne “natron” vreće, PVC vreće (mala 5 – 25 kg, velika 40 – 50 kg) rinfuz konzerve

## Slide 5: SHEMA FSH SA PREDMLEVENJEM

## Slide 6: SHEMA FSH SA NAKNADNIM MLEVENJEM
https://www.youtube.com/watch?v=WEGkJREfyT4

## Slide 7: KRUPNOĆA MLEVENJA

## Slide 8: MLIN ČEKIĆAR
horizontalni
vertikalni

## Slide 9: MLEVENJE NA VALJCIMA

## Slide 11: MEŠALICA
lopatice
donji otvor

## Slide 13
Stepen homogenosti 1:10.000 - 1:100.000
Mešalice
Horizontalne
Vertikalne
Kombinovane

## Slide 14: MEŠALICA
http://www.miraclemixer.com/video-4.htm

## Slide 15: HOMOGENIZATOR
omašćivanje, dodavanje tečnih sastojaka

## Slide 16: PELETIRKA
2 – homogenizator
3 – kondicioner
5 - peletirka

## Slide 17: HOMOGENOST SMEŠE
varijacija homogenosti (segregacija čestica) tokom pojedinih faza proizvodnje, u odnosu na željenu finoću mešanja

## Slide 18: VRSTE SMEŠA
POTPUNE | kompletne, gotove, “koncentrati” | zadovoljavaju u potpunosti sve potrebe ništa se ne dodaje
Krmne smeše, predsmeše | za različite vrste i kategorije (goveda, ovce, svinje, živina)
Krmne smeše | po proizvođačkoj specifikaciji
DOPUNSKE | super koncentrati | obezbeđuju najkritičnije hranljive materije mešaju se sa kukuruzom
PREDSMEŠE | premiksi, vitaminsko – mineralni dodaci (VMD) | obezbeđuju mikroingredijente hrane – minerale i vitamine sastojak + nosač 1 – 3% (0,5%)

## Slide 19: DEKLARACIJA
Naziv proizvoda i trgovačko ime
Sirovinski sastav – nabrajanje korišćenih hraniva i grupa hraniva
Hemijski sastav – osnovni hemijski sastav i sadržaj mikroingredijenata
Način upotrebe
Rok upotrebe
Način čuvanja
Sadržaj antibiotika ili kokcidiostatika, karenca
Napomene

## Slide 20: DEKLARACIJA
PRIMER
Potpuna smeša za ishranu pilića u tovu
STARTER – PS – 20
Sirovinski sastav zrna žita, sporedni proizvodi uljara, mlinske industrije, skrobara, sušeni biljni proizvodi, dozvoljeni dodaci
Vlaga, % max | 13,5
Pepeo, % max | 6
Proteini, % min | 21
Mast, % min | 5
Celuloza, % max | 6
Ca, % max | 1,1
P, % min | 0,6
Na, % | 0,15 – 0,20
Hemijski sastav

## Slide 21: DEKLARACIJA
PRIMER
Namena smeša je namenjena za ishranu brojlera u početnoj fazi tova. Daje se po volji uz stalno prisustvo sveže vode
Datum proizvodnje 15. 12. 2020. god
Rok trajanja 60 dana
Način čuvanja na suvom, tamnom i hladnom mestu
Kvalitet smeše je u saglasnosti sa Pravilnikom o kvalitetu stočne hrane (Sl. list ……….)
Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji
Proizvodi FSH …………………..
Kontrolu kvaliteta vrši Katedra za ishranu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu

## Slide 22
Predstarter
POTPUNE
Starter
Grover
Finišer

## Slide 23: DEKLARACIJA
PRIMER
U kg smeše dodato je
Vitamin A | 15000 | IU | Holin | 500 | mg
Vitamin D3 | 3000 | IU | Vitamin B12 | 2 | mg
Vitamin E | 30 | mg | Vitamin C | 20 | mg
Vitamin K | 300 | mg | Gvožđe | 50 | mg
Vitamin B1 | 2 | mg | Bakar | 10 | mg
Vitamin B2 | 6 | mg | Mangan | 80 | mg
Vitamin B6 | 3 | mg | Cink | 50 | mg
Pantotenska kis. | 12 | mg | Selen | 150 | mg
Folna kis. | 800 | mg | Kobalt | 200 | mg
Nikotinska kis. | 3 | mg | Jod | 800 | mg
Biotin | 5 | mg | Metionin | 300 | mg
Kokcidiostatik Sacox 1000 mg/kg
NAPOMENA ne sme se koristiti 7 dana pre klanja
ne sme se davati ćurkama i ekvidima

## Slide 24
DOPUNSKE - Superkoncentrati
Dopunska smeša za tov pilića DŽP-40% super
Obezbeđuju najkritičnije hranljive materije.
Štedi se na transportu.
DOPUNSKA SMEŠA + ZRNO ŽITARICA (najčešće kukuruz)
Sirovinski sastav:
Proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, zrnasta hraniva, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko mineralna predsmeša, aminokiseline, aroma.

## Slide 25
DOPUNSKE - Superkoncentrati
Hemijski sastav: | 
Proteini % najmanje | 40.00
Vlaga % najviše | 13.00
Celuloza % najviše | 8.00
Pepeo % najviše | 16.00
Kalcijum % | 2.80-3.00
Fosfor % | 1.70-1.90
Natrijum % | 0.45-0.70
Kompletira se na sledeći način:
Za prvu fazu tova pilića (0-21 dan) potrebno je pomešati 45% ove smeše i 55 % kukuruzne prekrupe, odnosno 10 kg ove smeše treba pomešati sa 12 kg kukuruzne prekrupe.
Za drugu fazu tova pilića (22-35 dana) potrebno je pomešati 35% ove smeše i 65 % kukuruzne prekrupe, odnosno 10 kg ove smeše treba pomešati sa 18 kg kukuruzne prekrupe.
Ovu smešu ne treba upotrebljavati 7 dana pre klanja.
Prilikom kompletiranja treba obratiti pažnju da potpuna smeša bude dobro izmešana.
NAČIN UPOTREBE: Ova smeša je namenjena za proizvodnju potpune smeše za tov pilića od 0 do 35 dana starosti.

## Slide 26
DOPUNSKE

## Slide 27
PREMIKSI
Jedan ili više ingredijenata
Vitaminski
Mineralni
Vitaminsko-mineralni
NOSAČ

## Slide 31
PREGLED I OCENJIVANJE SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVOTINJA
Smeše za ishranu životinja predstavljaju na industrijski način dobijene smeše hraniva i dozvoljenih aditiva, u takvim odnosima da životinjama obezbeđuju sve potrebne hranljive sastojke (potpune smeše), najkritičnije hranljive materije (dopunske smeše) ili mikroingredijente hrane (premiksi).
Važećim propisima regulisan je kvalitet potpunih i dopunskih smeša za ishranu: svinja, živine (kokoške i ćurke), riba (šarani i pastrmke), kunića, goveda, ovaca i konja. Kvalitet smeša koje se koriste za ishranu pasa, mačaka, ukrasnih ptica, divljači, krznašica, ostalih vrsta i kategorije riba, koza, pataka i gusaka određuje se u skladu sa posebnim zahtevima na osnovu uputstva proizvođača hrane, a zasnovano na specifičnim nutritivnim potrebama životinja, s obzirom na rasu, starost, pol i kategoriju.

## Slide 32
ORGANOLEPTIČKI PREGLED
Boja smeša za ishranu životinja zavisi od vrste i količine upotrebljenih hraniva i dozvoljenih aditiva. Najčešće su žućkasto-zelenkaste boje, ali mogu biti i drugačijih nijansi poreklom od boja korišćenih standardnih sirovina. Na osnovu boje može se orijentaciono zaključiti о hranivu ili hranivima koja preovlađuju u smeši (žuta-kukuruz i soja, zelenkasta-brašno dehidrovane lucerke, sivo crna-suncokretova sačma, belo žućkasta-mekinje, stočno brašno). Dužim i nepravilnim čuvanjem smeša boja postaje svetlija. Boja može biti tamnija, sve do tamno mrke, ukoliko dođe do procesa razgradnje proteina i oksidacije masti, kao i razvoja mikroorganizama, Takode, promena boje smeša može nastupiti pri većem prisustvu stranih primesa.
Miris smeša za ishranu životinja je prijatan, a zavisi od vrste i količine upotrebljenih hraniva. Pojedine smeše imaju karakterističan aromatičan miris (anis, vanilla i drugi) ukoliko su dodati korigensi mirisa i ukusa, dok premiksi poseduju karakterističan miris na lekove. U uslovima nepravilnog skladištenja miris ovih hraniva se brzo menja, što ukazuje na početni ili uznapredovali stepen kvara. Smeše kontaminirane mikroorganizmima imaju izmenjen, neprijatan i zagušljiv miris. Intenzivniji miris na NH3 (oštar, otužan) ili H2S (pokvarena jaja) ukazuje na uznapredovalo razlaganje proteina i verovatno prisustvo toksičnih raspadnih produkata. Neprijatan miris na užeglu mast pokazatelj je većeg stepena razlaganja i oksidacije lipida. Miris može da bude maskiran ukoliko smeše sadrže veće količine soli.

## Slide 33
Ukus smeša je prijatan i odgovara ukusu najzastupljenijeg hraniva prisutnog u smeši (slatkast - kukuruz). Može biti aromatičan pri upotrebi korigensa ukusa (anis, vanilla i drugi) ili izmenjen (neprijatan) ukoliko je hrana kontaminirana većim brojem saprofitskih mikroorganizama, pri čemu dolazi do razlaganja organskih materija. Bljutavo gorak ukus smeša ukazuje na razlaganje proteina, a intenzivno otužan i gorak ukus na veći stepen užegnuća masti. Ukus pojedinih smeša može da bude slan, usled povećane ili nedozvoljene količine dodate soli.
Oblik smeša za ishranu životinja je raznovrstan. U promet najčešće dolaze u brašnastom stanju, ali danas se mogu naći u obliku peleta (valjčića), briketa (kvadar), granula (loptice), listića (čips), u obliku različitih figura ili nepravilnog oblika. Odstupanje od oblika u kome je smeša proizvedena, ukazuje na različite promene.
Veličina partikula smeša za ishranu životinja je različita, u zavisnosti od vrste i kategorije životinja kojima je namenjena.
Konzistencija smeša za ishranu životinja je relativno čvrsta. Odstupanje od normalne konzistencije može da bude indikator različitih procesa razlaganja i truljenja, naročito u slučajevima kada su, pored strukture, izmenjene i ostale organoleptičke osobine (boja, miris, ukus).

## Slide 34
Struktura smeša za ishranu životinja je rastresita kod brašnastog oblika. Stvaranje pojedinih većih ili manjih grudvica pokazatelj je povećane vlage, razlaganja masti ili prisustva parazita i njihovih larvenih oblika. Promenjena struktura (polomljena, zdrobljena) posebnih oblika smeša ukazuje na smanjenje hranljive vrednosti i moguće prisustvo parazita Takođe, promenjena struktura podrazumeva i dekompoziciju smeša (slojevito sleganje). Stepen izmešanosti (homogenosti) je zakonski regulisan i mora biti takav da u dnevnom obroku budu sadržani svi predviđeni (deklarisani) sastojci. Smeša mora biti homogeno izmešana za sastojak koji se meša u odnosu 1:10 000, sa koeficijentom varijacije ispod 10%.
Vlažnost smeša za ishranu životinja je niska i svrstane se u suva hraniva. Povećana elastičnost i nabubrele partikule kod smeša posebnog oblika, prisustvo grudvica, promenjena boja, miris i ukus mogu nas navesti na sumnju da se radi о povećanoj vlažnosti, a time i eventualnom smanjenju hranljive vrednosti i mikrobiološke ispravnosti. Orijentaciono se vlažnost može proceniti na osnovu sile lomljenja i krtosti, ili probom šake. Sadržaj vlage mora odgovarati vrednostima koje su propisane pravilnikom:
Najveći dozvoljen sadržaj vlage je:
1) u mineralnim smešama 8%
2) u ostalim smešama 13.5%
3) u melasiranim smešama 15%

## Slide 35
Strane primese u smešama za ishranu životinja mogu da budu neorganskog i organskog porekla.
Od primesa neorganskog porekla najčešće su prisutni kamenčići, staklo, zemlja i metalni predmeti (žica, ekseri). Pre upotrebe u ishrani potrebno je ove primese odstraniti, naročito ako mogu da izazovu različite povrede pri konzumaciji (oštri predmeti). Dozvoljene količine stranih primesa, ukoliko nisu štetne po zdravlje (sitniji kamenčići, pesak, zemlja), kreću se do 1,0%, stim da u smešama ne sme biti više od 1% peska (pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini).
Od organskih primesa mogu se naći neotrovne i otrovne primese. U neotrovne organske primese ubrajamo stabljike, mahune i ljuske različitih biljaka. Pored nabrojanih, u krmnim smešama često su prisutne otrovne primese organskog porekla, kao što je seme otrovnog i korovskog bilja. Identifikacija stranih primesa je vrlo teška, a broj upotrebljenih hraniva znatno otežava procenu. Zakonski je regulisana maksimalno dozvoljena količina Tatule (Datura stramonium), Krotalarije (Crotolaria spp.), Ricinusa (Ricinus communis), Krotona (Croton tiglium), Abrusa (Abrus precatorius) i Bukve (Fagus sylvatica).
Tabela 27. Maksimalno dozvoljena količina štetnih botaničkih nečistoća u smešama za ishranu životinja
Nepoželjne supstance | Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg
Datura sp. | 1 000
Crotalaria spp. | 100
Seme i ljuske – Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. | 10
Neoljuštena bukva – Fagus sylvatica L. | Seme i plodovi ovih biljaka kao i njihovi prerađeni derivati mogu se naći u hranivu samo u tragovima koji se ne mogu kvantitativno utvrditi

## Slide 36
Paraziti životinjskog i biljnog porekla mogu biti prisutni u smešama za ishranu životinja.
Najčešći paraziti životinjskog porekla su insekti i njihovi larveni oblici, kao i glodari. Procenjivanje upotrebljivosti hrane vrši se na osnovu vrste i broja prisutnih parazita.
Od biljnih parazita najčešće su prisutne saprofitske gljivice plesni (Mucor, Aspergillus, Penicillium i Fusarium) i njihovi toksini (F2, T-2, OA, B1). Napadnuti delovi ovih hraniva imaju izrazito izmenjenu boju (tamna), miris (na buđ) i ukus (gorak).

## Slide 37
NUTRITIVNI USLOVI KVALITETA
Pored organoleptičkog pregleda, u oceni kvaliteta smeša za ishranu životinja koriste se fizičko hemijske analize kojima se utvrđuje sadržaj:
Osnovnih hranljivih materija (Vlaga, Pepeo, Proteini, Masti, Celuloza),
Makro i mikroelemenata (Kalcijum, Fosfor, Natrijum, Jod, Magnezijum, Gvožđe, Bakar, Mangan, Cink, Kobalt, Selen),
Vitamina (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B 1, Vitamin B 2, Vitamin B 12, Biotin, Vitamin C, Vitamin K),
Linolenske kiseline
Aminokiselina (Lizin, Metionin+Cistin).
Kalkulativnim postupkom određuje se energetska vrednost smeša (Metabolička energija, TDN, Svarljiva energija, Ovsene jedinice). Metode kojima se utvrđuje sadržaj navedenih materija predstavljane su u tabelama 5 i 6, dok su uslovi kvaliteta za smeše za ishranu životinja dati na kraju svakog poglavlja o potrebama za različite vrste životinja.

## Slide 38
VRSTA I KVALITET PROTEINA U SMEŠAMA ZA ISHRANU ŽIVOTINJA
U cilju sprečavanja nastanka bovine spongioformne encefalopatije (BSE) u proizvodnji smeša za ishranu preživara (goveda, ovaca i koza) ne smeju koristiti hraniva životinjskog porekla (uključujući i koštano i sirovo koštano brašno), pri čemu se dozvoljava upotreba obranog mleka, surutke, albumina i kazeina. Metodom klasične svetlosne (optičke) mikroskopije moguće je utvrditi prisustvo hraniva animalnog porekla u smešama za ishranu životinja.
Prilikom procene kvaliteta proteina analizira se prisustvo i sadržaj neproteinskog azota (NPN) u smeši, odnosno utvrđuje se procentualno učešće proteina u obliku NPN u odnosu na ukupni protein. U smeše za ishranu živine, svinja, konja, kunića i riba ne sme se dodavati neproteinski azot. Sa druge strane, sadržaj NPN u smešama za ishranu preživara je dozvoljen i regulisan je tako da postoje granične maksimalno dozvoljene vrednosti (predstavljeno u tabelama 28 i 29).

## Slide 39
Tabela 29. Uslovi kvaliteta proteina u smešama za ishranu ovaca
 | Proteini, %, najmanje | Protein u obliku NPN u odnosu na ukupni protein, % najviše
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II – od 15 kg 30 kg | 16 | 15
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu III – od 30 kg do 50 kg | 14 | 20
Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske | 14 | 25
Potpuna smeša ovce u laktaciji | 16 | 25
Dopunska smeša za jagnjad u porastu i tovu preko 15 kg | 30 | 15
Dopunska smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare | 32 | 20
Tabela 28. Uslovi kvaliteta proteina u smešama za ishranu goveda
 | Proteini %, najmanje | Protein u obliku NPN u odnosu na ukupni protein, % najviše
Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100 kg do 250 kg | 16 | 20
Potpuna smeša za tov junadi I od 250 kg, do 350 kg | 14 | 35
Potpuna smeša za tov junadi II preko 350 kg | 12 | 25
Potpuna smeša za krave muzare | 12 | 20
Potpuna smeša za krave muzare do 20 L/dan mleka | 15 | 20
Potpuna smeša za krave muzare preko 20 L/dan mleka | 18 | 20
Dopunska smeša za telad od 100 kg do 250 kg | 35 | 25
Dopunska smeša za tov junadi | 30 | 30
Dopunska smeša za krave muzare | 30 | 25

## Slide 40
Pored prethodno navedenih vrsta i kategorija životinja, s obzirom na njihove fiziološke specifičnosti i štetne posledice po zdravstveno stanje koje bi prouzrokovalo unošenje NPN u organizam životinja, zabranjeno je dodavanje NPN u:
1. Potpunu smešu – zamenu mleka za telad,
2. Potpunu smešu za telad I – početnu
3. Potpunu smešu za telad II – telesne mase od 50 kg do 100 kg.
4. Potpunu smešu za visokosteone krave i junice
5. Potpunu smešu za priplodne bikove
6. Potpunu smešu za priplodne ovnove
7. Potpunu smešu – zamena mleka za jagnjad
8. Potpunu smešu za jagnjad u porastu i tovu – I do 15kg